Техническое задание

СЕ 110-2М - шкаф с выдвижными полками и облучателем бактерицидным для хранения стерильного инструмента

Специально разработанные типовые столы-тумбы предназначенные для стоматологических кабинетов со смешанным приемом, лечебно-профилактических учреждений, лабораторий медицинской и пищевой промышленности, аптек, научно-исследовательских учреждений. Столы-тумбы наиболее эргономическое решение когда либо предлагаемое для стоматологических кабинетов. Изготовлены из высококачественной стали с порошковым покрытием. Корпуса не имеют острых углов.

Шкаф предназначен для применения в стоматологических кабинетах, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, научно-исследовательских и медицинских учреждениях. Шкаф используется для длительного (до 7 суток) хранения хирургического инструмента, шприцев, посуды и прочих изделий медицинского назначения.

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм: 530х460х825

Масса, кг, не более: 36

Тумбы СЕ-110 подключаются к сети переменного тока, напряжением 220±10 % В, частотой 50 Гц, оснащены бактерицидной лампой, мощностью 15 Вт.    	Бактерицидный поток 4,7 Вт, срок службы лампы 8000 ч, спад излучения после 5000 ч не более  15 %.