Техническое задание

на шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов"

| Предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. |
| --- |
| Объем камеры, л | 80 |
| Мощность, потребляемая шкафом, кВт, не более | 2,2 |
| Масса, кг, не более | 34 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 816х530х595 |
| Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм | 582х395х410 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | +50…+180 |
| Возможное число программируемых режимов | 10 |
| Время достижения установившегося режима до +180°С, час, не более | 2 |
| Дискретность задаваемой температуры, (С в диапазоне от +50°С до +100°С в диапазоне от +100°С до 180°С | 0,1 1,0 |
| Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, °С, не более | ±6 |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, оС, не более | 205…235 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
| Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
| Подставка | по отдельному заказу |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Изображение |  |