Техническое задание

на устройство термосваривающее для герметичной

упаковки медицинских инструментов УТС-01 роторного типа

| Устройство предназначено для сварки специальных пакетов, применяемых для упаковки медицинских инструментов с целью последующей их стерилизацией. Свариваемые материалы: упаковочные материалы для стерилизации, включающие слой термопластичного материала (полипропилена, полиамида). |
| --- |
| Свариваемые материалы | Упаковочные материалы для стерилизации, включающие слой термопластичного материала (полипропилена, полиамида). |
| Ширина шва, мм | 13 |
| Расстояние от края упаковки до шва, мм | 5…20 |
| Диапазон устанавливаемой температуры сваривания, °С: | +80…+200 |
| Точность поддержания температуры термосваривания, °С | ±5 |
| Скорость термосваривания, м/мин.: | 10 |
| Габаритные размеры устройства, мм: ШхГхВ | 526х408х176 |
| Масса устройства, кг, не более: | 12 |
| Мощность, Вт, не более | 400 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Изображение |  |