Техническое задание на

ТЕРМОСТАТ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (КИУС.941729.011)

| Предназначен для термостатирования биологических проб в пластиковых и стеклянных пробирках с целью точного поддержания температуры в небольшом объеме жидкости при проведении экспериментальных работ. Применяется в области генной инженерии, молекулярной биологии, микробиологии, ЛАЛ-теста, вирусологии, биохимии при проведении исследований в практической медицине, судебно-медицинской экспертизе, сельском хозяйстве и ветеринарии. |
| --- |
| Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | 222х111х112 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Глубина гнезда, мм | 25 |
| Количество гнезд: для пробирок Ø 10 мм для пробирок Ø 17 мм | 18 15 |
| Мощность, Вт, не более | 65 |
| Заданное заводское значение температуры, °С | + 37,+ 47, + 55 (выбираются переключателем) |
| Точность поддержания заданного значения температуры, °С | ±1,5 |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более | 150 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Изображение |  |